## Slide 1: wModbus介绍
源码地址https://github.com/wuyuanfu240697738/wModbus
作者：吴远福

## Slide 2: Modbus简介 - Modbus主站/从站协议原理
Modbus 串行链路协议是一个主-从协议。在同一时刻，只有一个主节点连接于总线，一个或多个子节点 (最大编号为 247 ) 连接于同一个串行总线。Modbus 通信总是由主节点发起。子节点在没有收到来自主节点的请求时，从不会发送数据。子节点之间从不会互相通信。主节点在同一时刻只会发起一个Modbus 事务处理。
主节点以两种模式对子节点发出 Modbus 请求:
 在单播模式，主节点以特定地址访问某个子节点，子节点接到并处理完请求后，子节点向主节点返回一个报文(一个 '应答')。在这种模式， 一个 Modbus 事务处理包含 2 个报文： 一个来自主节点的请求， 一个来自子节点的应答。每个子节点必须有唯一的地址 (1 到 247)，这样才能区别于其它节点被独立的寻址。
 在广播模式，主节点向所有的子节点发送请求。对于主节点广播的请求没有应答返回。 广播请求一般用于写命令。所有设备必须接受广播模式的写功能。地址 0 是专门用于表示广播数据的。

## Slide 3: Modbus简介 - Modbus地址规则
Modbus 寻址空间有 256 个不同地址。
地址0 保留为广播地址。 所有的子节点必须识别广播地址。Modbus 主节点没有地址， 只有子节点必须有一个地址。 该地址必须在 Modbus 串行总线上唯一。
0 | 1 ~ 247 | 248 ~ 255
广播地址 | 子节点单独地址 | 保留

## Slide 4: Modbus简介 - Modbus帧描述
在不同总线或网络的Modbus 协议映射在协议数据单元之外引入了一些附加的域。发起 Modbus 事务处理的客户端构造 Modbus PDU，然后添加附加的域以构造适当的通信PDU。
如前文所述，合法的子节点地址为十进制 0 – 247。 每个子设备被赋予1 – 247 范围中的地址。主节点通过将子节点的地址放到报文的地址域对子节点寻址。当子节点返回应答时， 它将自己的地址放到应答报文的地址域以让主节点知道哪个子节点在回答。
功能码指明服务器要执行的动作。功能码后面可跟有表示含有请求和响应参数的数据域。
错误检验域是对报文内容执行 "冗余校验" 的计算结果。根据不同的传输模式 (RTU or ASCII) 使用两种不同的计算方法。

## Slide 5: Modbus简介 – RTU模式 与 TCP模式对比
Modbus RTU与Modbus TCP读指令对比
指令的涵义：从地址码为01（TCP协议单元标志为00）的模块0x18E(01 8E)寄存器地址开始读（03）四个（00 04）寄存器。
Modbus RTU与Modbus TCP写指令对比
指令的涵义：从地址码为01（TCP协议单元标志为00）的模块0x18E(01 8E)寄存器地址开始写（10）一个（00 01）寄存器，具体数据长度为2个字节（02），数据正文内容为00 00（00 00）。
 | MBAP报文头 | 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | CRC校验
Modbus RTU | 无 | 01 | 03 | 01 8E | 00 04 | 25 DE
Modbus TCP | 00 00 00 00 00 06 00 | 无 | 03 | 01 8E | 00 04 | 无
 | MBAP报文头 | 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 数据长度 | 正文 | CRC校验
RTU | 无 | 01 | 10 | 01 8E | 00 01 | 02 | 00 00 | A8 7E
TCP | 00 00 00 00 00 09 00 | 无 | 10 | 01 8E | 00 01 | 02 | 00 00 | 无

## Slide 6: Modbus简介 -命令码(0x03) - 读保持寄存器
在一个远程设备中，使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求PDU说明了起始寄存器地址和寄存器数量。将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器有两字节，在每个字节中直接地调整二进制内容。
请求
响应
错误
功能码 | 1个字节 | 0x03
起始地址 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
寄存器数量 | 2个字节 | 1至125（0x7D）
功能码 | 1个字节 | 0x03
字节数 | 1个字节 | 2×N*
寄存器值 | N*×2个字节 | 
差错码 | 1个字节 | 0x83
异常码 | 1个字节 | 01或02或03或04

## Slide 7: Modbus简介 -命令码(0x06) - 写单个（保持）寄存器
在一个远程设备中，使用该功能码写单个保持寄存器。
请求PDU说明了被写入寄存器的地址。从零开始寻址寄存器。因此，寻址寄存器1为0。正常响应是请求的应答，在写入寄存器内容之后返回这个正常响应。
请求
响应
错误
功能码 | 1个字节 | 0x06
寄存器地址 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
寄存器值 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
功能码 | 1个字节 | 0x06
寄存器地址 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
寄存器值 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
差错码 | 1个字节 | 0x86
异常码 | 1个字节 | 01或02或03或04

## Slide 8: Modbus简介 -命令码(0x10)-写多个(连续的保持)寄存器
在一个远程设备中，使用该功能码写连续寄存器块(1至约120个寄存器)。
在请求数据域中说明了请求写入的值。每个寄存器将数据分成两字节。
请求
响应
错误
功能码 | 1个字节 | 0x10
起始地址 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
寄存器数量 | 2个字节 | 0x0001至0x0078
字节数 | 1个字节 | 2×N*
寄存器值 | N*×2个字节 | 值
功能码 | 1个字节 | 0x10
起始地址 | 2个字节 | 0x0000至0xFFFF
寄存器数量 | 2个字节 | 1至123（0x7B）
差错码 | 1个字节 | 0x90
异常码 | 1个字节 | 01或02或03或04

## Slide 9: Modbus简介 -Modbus报文RTU帧
由发送设备将Modbus 报文构造为带有已知起始和结束标记的帧。这使设备可以在报文的开始接收新帧，并且知道何时报文结束。不完整的报文必须能够被检测到而错误标志必须作为结果被设置。
在 RTU 模式，报文帧由时长至少为3.5 个字符时间的空闲间隔区分。在后续的部分，这个时间区间被称作t3.5。
整个报文帧必须以连续的字符流发送。
在wModbus内核不对帧时间进行检测，交由用户程序进行处理。

## Slide 10: Modbus简介 - Modbus异常响应
异常响应报文有两个与正常响应不同的域：
功能码域：在正常响应中，服务器利用响应功能码域来应答最初请求的功能码。所有功能码的最高有效位（MSB）都为0（它们的值都低于十六进制80）。在异常响应中，服务器设置功能码的MSB为1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高十六进制80。
通过设置功能码的MSB，客户机的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据域。
数据域：在正常响应中，服务器可以返回数据域中数据或统计表（请求中要求的任何报文）。在异常响应中，服务器返回数据域中的异常码。这就定义了产生异常的服务器状态。
代码 | 名称
01 | 非法功能
02 | 非法数据地址
03 | 非法数据值
04 | 从站设备故障
05 | 确认
06 | 从属设备忙
08 | 存储奇偶性差错
0A | 不可用网关路径
0B | 网关目标设备响应失败

## Slide 11: wModbus
wMODBUS协议栈 数据传输过程与协议解析完全分开。
wMODBUS协议栈 是针对通用的Modbus协议栈在嵌入式系统中应用的一个实现。
wMODBUS协议栈 在硬件许可的情况下可以挂载任意多个主机与从机。支持多个主机与多个从机同时独立或是组合运行。
wMODBUS协议栈 支持RTU/ASCII/RTU模式，支持串口/网络模式。
wMODBUS协议栈 支持实时操作系统及裸机移植。
wMODBUS协议栈 提供hook回调函数功能。
wMODBUS协议栈 提供通信统计功能。
wMODBUS协议栈 主机功能可支持与任意非连续地址的从机里进行通信。
wMODBUS协议栈 主机功能为应用提供多种请求模式，用户可以选择阻塞还是非阻塞模式，自定义超时时间等，方便应用层灵活调用。

## Slide 12: wModbus的使用- 发送接收函数配置
发送函数
UCHAR PortTransmit (void *Parent, UCHAR *pData, USHORT Size,ULONG lTimeOut)
{
  依照lTimeOut时间进行阻塞发送
……
return MBTRUE;成功发送返回MBTRUE，否则返回MBFALSE
}
接收函数
SHORT PortReceive (void *Parent, UCHAR *pData, USHORT Size,ULONG lTimeOut)
{
  依照lTimeOut时间进行阻塞接收
……
  Return 接收数据的实际长度,如果未接收到数据返回0，如果接收错误，返回-1。
}

## Slide 13: wModbus的使用- 从机任务函数示例
uint8_t buf[256];//定义操作数据内存
static OS_MUTEX mutex;
void Task(void *p_arg)
{
wMB mb;//定义wModbus协议栈
………… //初使化传输路径 - 串口/网口 （依据Id）
MB_Init(&mb,MB_MODE_RTU,1,0,&mutex); //初使化wModbus协议栈站号为1的从机
MB_PortSet(&mb,PortTransmit,PortReceive); //设置回调函数
while(1)
{//轮询接收并处理数据
if(MB_Poll(&mb, buf,0) <=0){
printf("MB Port failed!\n");
}
}
}

## Slide 14: wModbus的使用- 从机回调函数
/** Description: 此函数用于RegHoldingWrite回调函数
* Arguments : addr RegHolding地址
* : value RegHolding地址上的值
**/
__weak void sMB_RegHoldingWriteCallback(USHORT addr,USHORT value)
{
}
/** Description: 此函数用于RegCoilsWrite回调函数
* Arguments : addr RegCoils地址
* : NBits 写入的位数 <=16
* : value RegCoils地址上的值
**/
__weak void sMB_RegCoilsWriteCallback( USHORT addr,UCHAR NBits,USHORT value)
{
}

## Slide 15: wModbus的使用- 主机任务函数示例
uint8_t buf[256];//定义操作数据内存
static OS_MUTEX mutex;
void Task(void *p_arg)
{
wMB mb;//定义wModbus协议栈
………… //初使化传输路径 - 串口/网口 （依据Id）
MB_Init(&mb,MB_MODE_RTU,0,0,&mutex); //初使化wModbus协议栈 站号为0，则为主机
MB_PortSet(&mb,PortTransmit,PortReceive); //设置回调函数
//直接操作功能函数 – 阻塞等待数据返回
mMB_FN01_Read_CoilsRegister()
mMB_FN02_Read_DiscreteRegister()
……
}

## Slide 16: wModbus的扩展
支持自定义功能码。
支持多路modbus协议栈独立通信。
支持单路modbus协议栈多路通信。

## Slide 17: wModbus的加密
主设备向从设备下发一个随机密钥T1。
从设备向用密钥T1把自己的私钥T2进行加密，然后回复给主设备。
主设备用随机密钥T1与私钥T2组合成新的密钥T3与从设备进行通信。
请求
响应
最终密钥T3 = 加密方法（密钥T1,密钥T2）。最终密钥T3作为后期通信加解密的基本钥匙。密钥T3只针对命令数据与回复数据进行加密，其它数据不再加密。此种加密方法是随机产生，可定期进行随意更换。由于密钥的不同，在不同时间加载的通信数据都不会相同。
功能码 | 1 | 0xF1 -读写密钥
密钥T1 | 4 | 随机产生
密钥凭据 | 4 | 保留字节---验证T1
功能码 | 1 | 0xF1 -读写密钥
密钥T2 | 4 | 随机产生
加密方法 | 4 | 表示产生密钥T3的方法---随机产生